## Slide 1
论 文 解 析 · 复 现 评 估 · 2026.10
FACTR 2
让商品级机械臂学会感知外力，并让策略学得更好
Learning External Force Sensing for Commodity Robot Arms Improves Policy Learning
arXiv:2606.12406v2 · Carnegie Mellon University × Waseda University
0.547 N·m
Franka 接触段平均 L1 误差
0.018 N·m
PiPER 自由空间平均 L1 误差
≥ 17%
五任务进度相对力感知基线
NEXT 神经外部力矩估计
FIRST 力信息驱动重采样
PiPER 标准版复现路线
S. Oh, J. J. Liu, T. Tao, P. Han, K. Shaw, S. Funabashi, R. Salakhutdinov, D. Pathak
汇报材料 · 共 19 页

## Slide 2
三个数字，三种口径
这三个数经常被并排引用，但它们量的根本不是一回事，混着讲就会自相矛盾。
01 估计得准不准
0.547 N·m
Franka 接触段的平均 L1 关节力矩误差，真值取自带外力矩估计。
同表对照：扰动观测器 1.471、FILIC 4.395。这是"和传感器比"的数。
02 空载贴不贴零
0.018 N·m
PiPER 自由空间的平均 L1 误差，真值按 0 计，不是和传感器比。
同表对照：FILIC 0.435、扰动观测器 0.248。它只说明"没人碰时不乱报"。
03 用起来有没有涨
≥ 17%
五个任务的平均进度相对先前力感知策略的提升，原文用词是 over 17%。
它不是相对 Base 的涨幅：Base 44% → FIRST 85% 是从柱状图估读的，口径不同。
三个数回答三个问题：估得准不准、空载贴不贴零、用起来有没有涨。任何一个都不能替另外两个背书。
来源：论文 Table 1、Table 5、摘要
FACTR 2 · 2026.10
FACTR 2 · 论文解析与 PiPER 复现
02 / 19

## Slide 3
力觉很贵，问题从这里开始
接触富操作离不开力信息，但"有力"和"用得起"是两件完全不同的事。
一次配齐力觉的成本
≈ $2,500
AgileX PiPER 整机
≈ $30,000
Franka Research 3 整机
另计
末端六维力传感器，常常接近甚至超过一台 PiPER 的价钱
传统「无力传感器」路线的四道坎
01
参数要逐台标定
质量、质心、摩擦、惯量，换一台臂就要重标一遍。
02
残差里混着未建模效应
齿隙、滞回、温漂、力矩纹波、死区、饱和，都算不出来。
03
只能判断"有没有撞"
异常检测给不出方向与大小，没法拿去做力反馈控制。
04
监督式方法要接触标注
而高质量的接触数据本身就很贵，还得有人工标注。
FACTR 2 的选择：不建模、不标定、不加传感器——用 10 分钟自由运动数据，学一个"空载本该出多少力"的预测器。
来源：论文第 1 节；价格为公开渠道量级，仅用于说明差距
FACTR 2 · 2026.10
FACTR 2 · 论文解析与 PiPER 复现
03 / 19

## Slide 4
方法其实只有两句话
NEXT 把外力矩估出来；FIRST 用这个力矩去改变训练数据的采样分布。两者可以分开用。
01 NEXT：估计，不建模
τ_ext = τ_m − f_θ(x)。网络只学"空载时该出多少力"，减去就剩外力。重力、惯性、摩擦、齿隙一次学掉。
02 FIRST：用分布改采样
用 τ_ext 把示教切成自由运动 / 接触前 / 接触三段，再把接触前多喂几遍。只动采样器，不动策略结构。
03 解耦：各自可替换
NEXT 只要 10 分钟无接触数据，不需要力传感器；FIRST 换掉也不影响估计器。复现时可以分段验收。
论文图 1：NEXT 从电流换算的力矩里减去"空载预测"，得到外部力矩；FIRST 再用它做相位切分与重采样。
来源：论文图 1、第 4–5 节
FACTR 2 · 2026.10
FACTR 2 · 论文解析与 PiPER 复现
04 / 19

## Slide 5
三个公式：减法、记忆、无标签监督
第二式决定网络看什么，第三式决定参数怎么定，第一式在参数定下来之后做减法。
部署
τ_ext = τ_m − f_θ(x)
实测总力矩减去"空载本该出的力矩"，剩下的是外力。网络看不到 τ_m，否则会直接抄答案。
输入
x_i = [ q, q̇, Δq_d ] i−H:i
三个量各取最近 H 帧：位置、速度、指令与实际的差。H=50 在 100 Hz 下约 0.5 秒。
训练
L(θ) = 1/N Σ ‖f_θ(x_i) − τ_m,i‖²
平方 L2，六关节求和后对样本平均。标签就是电流换算的 τ_m，因为采集时没人碰。
关键约束：x 里一旦放进 τ_m，网络的最优解就是原样输出它，损失归零但残差恒为 0。输入只能含本体感知量。
来源：论文式 (2)–(4)
FACTR 2 · 2026.10
FACTR 2 · 论文解析与 PiPER 复现
05 / 19

## Slide 6
部署链路：一次前向 1.76 毫秒
电流换算成力矩，减去网络预测的空载力矩，剩下的就是外力矩。整条链路没有任何力传感器。
论文图 2：τ_m = K·I_m，减去 LSTM 预测的 τ_f，得到 τ_ext。
网络
2 层 LSTM（隐藏 128）+ 2 层 MLP（256），逐帧输入、无跨轨迹隐状态
输入
q、q̇、Δq_d，历史 H = 50 帧（100 Hz 下约 0.5 秒）
数据与训练
10 分钟自由运动约 6 万帧；RTX 3090 上训练约 1 分钟
推理
单次前向 1.76 ms ≈ 568 Hz，实际按 100 Hz 部署，余量充足
代价很低：10 分钟数据 + 1 分钟训练，就能替换掉"系统辨识 + 负载标定"这一整段工作。
来源：论文图 2、附录 A.1 表 3
FACTR 2 · 2026.10
FACTR 2 · 论文解析与 PiPER 复现
06 / 19

## Slide 7
FIRST：把「接触前」多喂几遍
用力矩把示教切成三段，再按权重重新采样。改的是数据分布，不是损失函数。
1
逐帧算接触分数
f_t = ‖τ_ext,t‖₁，六关节外力矩取绝对值再求和，一个标量。
2
双阈值滞回判接触
高阈值进入、低阈值退出，避免在阈值附近反复翻转。
3
打三相标签
自由运动 / 接触前（接触起点前 1 秒）/ 接触。
4
按权重重新采样
w_F : w_PC : w_C = 1 : 5 : 1；持续接触任务改 1 : 3 : 3。
论文图 10：用 τ_ext 切出的三相标签，横轴为时间，三段颜色对应自由运动、接触前与接触。
策略只多一路输入（τ_ext），训练循环里只改采样器。这也是它容易复现的原因。
来源：论文第 5 节、图 10、附录 D.3 表 8
FACTR 2 · 2026.10
FACTR 2 · 论文解析与 PiPER 复现
07 / 19

## Slide 8
两套真值，三种误差
有传感器的机器人和没传感器的机器人，能报的指标根本不是同一个，不能混着引用。
运动状态 | 真值来源 | 方法 | 平均 L1 误差 (N·m)
Franka · 接触段 | 外力矩估计 | FILIC | 4.395 ± 1.531
 |  | 扰动观测器 | 1.471 ± 0.761
 |  | NEXT | 0.547 ± 0.348
Franka · 自由空间 | 恒为 0 | FILIC | 2.460 ± 1.358
 |  | 扰动观测器 | 2.429 ± 1.298
 |  | 外力传感器 | 0.449 ± 0.208
 |  | NEXT | 0.414 ± 0.278
PiPER · 自由空间 | 恒为 0 | FILIC | 0.435 ± 0.225
 |  | 扰动观测器 | 0.248 ± 0.132
 |  | NEXT | 0.018 ± 0.012
怎么读这张表
接触段看绝对值
0.547 比扰动观测器低 62.8%，比 FILIC 低 87.6%。这是唯一有"真外力"可比的一栏。
自由空间看贴零
0.414 甚至低于 Franka 自带传感器（0.449），说明网络学到的硬件特性比传感器噪声还稳。
PiPER 那一栏要打折扣
没有力传感器就没有接触段真值。0.018 只证明"没人碰时不乱报"，不能当作接触精度来宣传。
来源：论文 Table 1（Franka）、Table 5（PiPER）
FACTR 2 · 2026.10
FACTR 2 · 论文解析与 PiPER 复现
08 / 19

## Slide 9
没有力传感器，也有「手感」
20 名被试、5 种反馈条件、1–5 分易用性评分；PiPER 上重复了同样的对照。
论文图 9：PiPER 上的力反馈遥操作用户研究结果。
力反馈怎么加进去
τ_feedback = K_f,p · τ_ext，把估计出的关节力矩按增益反馈到主臂上。
五种条件
无力反馈 / 扰动观测器 / 位置-位置 / FACTR Teleop（真传感器）/ FACTR 2（NEXT）。
结论
NEXT 的易用性评分接近"带真传感器"的方案，明显好于无力反馈；完成同样任务所需施加的力更小。
PiPER 上的意义
这台机器买不到关节力矩传感器，所以这是"能不能做力反馈"本身的门槛，不是精度之争。
收益来自信号质量，而不是传感器是否存在——这是整篇论文最想证明的一句话。
来源：论文图 4、图 9、第 7 节用户研究
FACTR 2 · 2026.10
FACTR 2 · 论文解析与 PiPER 复现
09 / 19

## Slide 10
五个接触密集任务，FIRST 全面领先
250 条示教、双臂 PiPER、4 路 RGB、每策略 20 次 rollout；纵轴是任务进度，不是成功率。
论文图 6：五个任务的任务进度对比，紫色为 FIRST。五个任务：LEGO 装配、NIST 传送带、NIST 插装、工具清理、拧瓶盖。
长时序任务收益最大
NIST 传送带这类多阶段任务，需要在自由、接触前、接触之间反复切换，FIRST 的优势最明显。
柱高是估读，不是表值
论文没有给逐任务数字表。44% → 85% 这类说法来自柱高估读，精度只到 5 个百分点量级。
进度是人工划段的
每个任务的进度由人工定义阶段并打分，跨任务、跨标注人都不完全可比。
来源：论文图 6、第 6 节实验设置、附录 C.2 评分标准
FACTR 2 · 2026.10
FACTR 2 · 论文解析与 PiPER 复现
10 / 19

## Slide 11
该加权的是接触前，不是接触
同一个策略、同一批数据，只改「给哪一段加权」，五个任务的结果就分开了。
任务（任务进度） | 只加接触 C | 只加接触前 PC | 两段都加 PC+C
LEGO 装配 | 0.697 | 0.913 | 0.875
NIST 传送带 | 0.494 | 0.767 | 0.649
NIST 插装 | 0.800 | 0.933 | 0.933
工具清理 | 0.650 | 0.805 | 0.775
拧瓶盖 | 0.707 | 0.673 | 0.825
平均 | 0.670 | 0.818 | 0.811
论文表 2；C = contact，PC = pre-contact。五个任务的平均值只差 0.7 个百分点。
只加接触，等于没加
0.670。接触已经发生，姿态错了就只能在错的位置上微调。
只加接触前，4/5 任务最优
0.818。接触前决定"到没到位、对没对准"，这一步错了后面救不回来。
例外：拧瓶盖
PC 反而只有 0.673，两段都加到 0.825。它靠持续接触把螺纹拧下去，接触段本身信息量最大。
所以比例是分任务定的
四个任务 1:5:1，拧瓶盖 1:3:3；倍率 m≈5（附录 D.4 扫描，再大就饱和）。
来源：论文表 2、表 8、附录 D.3–D.4
FACTR 2 · 2026.10
FACTR 2 · 论文解析与 PiPER 复现
11 / 19

## Slide 12
两个「为什么」：为什么改采样，为什么不用电流
两条独立对照，都在回答"能不能用更简单的方式拿到同样的收益"——答案都是不能。
改采样，优于改损失
LEGO 装配 · ACT · 任务进度
不处理
0.453
改损失 · PC
0.345
改损失 · PC+C
0.478
重采样 · PC
0.573
重采样 · PC+C
0.501
把权重压到损失上，少数接触样本会主导梯度，优化变不稳，甚至比不处理还差。
学到的力矩，优于原始电流
ACT · 任务进度 · NIST 插装 / 拧瓶盖
NIST 插装
无外力输入
0.220
+ 原始电流
0.431
+ τ_ext
0.567
拧瓶盖
无外力输入
0.440
+ 原始电流
0.440
+ τ_ext
0.525
电流里混着重力与摩擦，τ_ext 把空载分量减掉，接触信号才干净。
来源：论文表 11（左）、表 10（右）
FACTR 2 · 2026.10
FACTR 2 · 论文解析与 PiPER 复现
12 / 19

## Slide 13
五条可迁移的洞见，五条作者承认的边界
左边是能带走的方法论，右边是别拿去过度承诺的地方。
可以带走的五条洞见
01
残差法的瓶颈是未建模效应，而这部分可以整块交给网络，不必逐项建模。
02
历史窗口比单帧重要：消融里 LSTM 明显优于 MLP，历史长度 50 步最好。
03
「估计」与「使用」解耦：先验收力矩，再谈策略，出错时能定位在哪一层。
04
同样的强调，改采样分布比改损失权重更稳，后者容易让少数样本主导梯度。
05
数据成本可以压到极低：10 分钟自由运动 + 1 分钟训练，不依赖力传感器。
作者承认的五条边界
01
绝对尺度依赖力矩常数 K：K 不准，估计整体缩放，需外部力传感器标定一次。
02
机型专属：换一台机械臂要重新采数据、重新训练，不能直接迁移权重。
03
接触检测靠双阈值，必须按机型与噪声水平重新标定，不能照抄数字。
04
输出是关节空间力矩，不是末端六维力；做阻抗控制还要雅可比映射。
05
任务进度靠人工划分阶段，跨任务、跨标注人不完全可比。
来源：论文第 8 节、附录 A.2 与 D.1
FACTR 2 · 2026.10
FACTR 2 · 论文解析与 PiPER 复现
13 / 19

## Slide 14
P A R T 0 2
06
在你的 PiPER 上跑起来
六个阶段，最小闭环约 3 天；CAN 1 Mbps，电流原生 50 Hz，没有关节力矩传感器。
6 个阶段
最小闭环约 3 天
50 Hz · H = 25
FACTR 2 · 论文解析与 PiPER 复现
14 / 19

## Slide 15
六个阶段，前三段就能出结论
P0 到 P3 是"这台机器到底行不行"的最小闭环，约 3 天；P4、P5 才涉及策略。
P0
信号链自检
0.5 天
CAN 拉起来，六个 ID 都有数据，产出采集脚本。
P1
采集 10 分钟
1 天
三类轨迹覆盖工作空间，全程无接触。
P2
训练 NEXT
0.5 天
LSTM + MLP，分钟级训练，产出 τ_f 模型。
P3
自由空间验收
0.5 天
空载残差 ≤ 0.05 N·m，六个关节都贴零。
P4
相位标注
1 天
双阈值切三段，按 1:5:1 加权，产出标签。
P5
策略对照
2–4 天
Base / +Torque / FIRST 三组，同批 demo。
每一段都有独立的验收门。P3 不过就先别做 P4——信号不对，后面的对照组全都没有意义。
来源：《PiPER · FACTR 2 复现操作指南》阶段 0–6
FACTR 2 · 2026.10
FACTR 2 · 论文解析与 PiPER 复现
15 / 19

## Slide 16
先看清楚这台机器能吐出什么
CAN 1 Mbps，六个关节各自是独立节点；能拿到的只有位置、速度、电流，没有力矩。
报文 | 周期 | 内容 | 在这套方法里的用途
0x251–0x256 | 20 ms（50 Hz） | 转速 · 电流 · 位置 | 构造 x 与 τ_m
0x2A1–0x2A8 | 约 5 ms（200 Hz） | 关节角与状态 | 交叉校验
0x261–0x266 | 低速档 40 Hz | 母线电流 | 本机型恒为 0，不可用
字节序为 Motorola（MSB 在前）；电流字段协议标 unsigned，符号需实测确认。
三个会静默出错的坑
调用频率 ≠ 数据频率
以 200 Hz 轮询只说明你问得勤，不说明数据是新的。
电流符号未定
协议写 unsigned，注释与实现不一致，要用正反方向运动实测。
母线电流不是关节电流
拿它当 τ_m 会得到一条全零曲线，最常见的"读不出来"误判。
首帧是默认值（全 0），必须按"该 ID 是否收到过报文"丢弃，不能按序号丢一帧。
来源：PiPER CAN 协议手册 v1.5、复现指南阶段 1
FACTR 2 · 2026.10
FACTR 2 · 论文解析与 PiPER 复现
16 / 19

## Slide 17
把论文参数换成 50 Hz 的
论文是 100 Hz、H = 50；PiPER 电流原生 50 Hz，H 取 25 才是同一个 0.5 秒的窗口。
参数卡
采样率
50 Hz（整条管线对齐电流原生频率）
历史窗口
H = 25 帧（0.5 秒），不是照抄 50
网络
LSTM 128 × 2 + MLP 256 × 2
数据量
10 分钟 ≈ 3 万帧（100 Hz 时约 6 万）
损失
平方 L2，六关节求和后对样本平均
切分
按轨迹切，不按帧随机切（相邻窗口重叠 24/25）
P3 的 Go / No-Go
L1 ≤ 0.05 N·m
自由空间留出集；论文 PiPER 上是 0.018
另外三条同时满足才算过：
· 六个关节在任意静态姿态都贴近零，而不只是某一个姿态
· 单次推理 < 10 ms（模型本身约 1.76 ms）
· 静置时 τ_ext 稳定在 0 附近，没有缓慢漂移
没有接触段真值，就只能验"贴零"。想在 PiPER 上报接触精度，必须自建标定台（已知质量块 / 弹簧拉力计）。
来源：论文表 3、表 5；复现指南阶段 3–4
FACTR 2 · 2026.10
FACTR 2 · 论文解析与 PiPER 复现
17 / 19

## Slide 18
五个最容易踩的坑
这些错误不会让程序崩溃，只会让最后的数字难看——然后你会从最后一个环节开始修。
坑 | 现象 | 对策
01 力矩常数 K 未标定 | 外力矩整体缩放，接触阈值全部失效 | 已知质量块做整体尺度标定；不要用 MIT 的 T_ref 当基准
02 自由空间混入接触 | 训练标签被污染，残差出现系统性偏置 | 采集前清空桌面；抽检自由段残差曲线是否贴零
03 阈值照抄论文 | 误报与漏报同时出现，相位切分错乱 | 按本机噪声 P99 重标 T_low，T_high 取 2 倍
04 把关节力矩当末端力 | 阻抗控制的方向与量纲都会错 | 用雅可比映射到末端，或只做关节力矩级控制
05 任务进度靠人工划段 | 跨任务、跨标注人不可比 | 固定阶段定义与评分表，先对齐口径再比较
前三个坑决定信号能不能用，后两个决定结论能不能信。
来源：复现指南阶段 2–6、故障速查表
FACTR 2 · 2026.10
FACTR 2 · 论文解析与 PiPER 复现
18 / 19

## Slide 19
F A C T R 2
力的感知，从「买传感器」
变成「跑一次训练」
PiPER + 10 分钟自由运动数据 + 1 分钟训练 + 一块 3090。
论文
arXiv:2606.12406v2
项目页
jasonjzliu.com/factr2
配套文档
论文解析报告 · 复现说明报告 · 复现指南
页码
19 / 19